SPRÁVA O periodickom DISKONTINUÁLNOM OPRÁVNENOM  MERANÍ EMISIÍ

vybraných znečisťujúcich látok

(PCDD/PCDF, HF a ťažkých kovov v plynnej a tuhej fáze)

vykonanom dňa 28.4.2010 na zdroji znečisťovania ovzdušia

Spaľovňa odpadov - Termovalorizátor spoločnosti KOSIT a.s., Košice

za účelom zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov podľa § 8 ods. 5 vyhlášky č. 408/2003 Z.z. v zmysle rozhodnutia SIŽP IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007

a

meranie hmotnostného toku na účely výpočtu množstva emisie podľa § 2 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŽP SR            č. 408/2003 Z. z..

Počet výtlačkov : 1 /

Oprávnený zástupca:								   Zodpovedná osoba:

Ing. Ignác Kožej – konateľ spoločnosti						   Ing. Miroslav Boroš

............................................... 		...........................................		...........................................

podpis oprávneného zástupcu		pečiatka oprávnenej osoby		podpis zodpovednej osoby

OBSAH

1.     TITULNÁ STRANA..............................................................................................................................................................1

POUŽITÉSKRATKY                                                                                                                                              3

7.2 Palivá a suroviny	6

7.3 Odpadové plyny a zariadenie na znižovanie emisií 	6

7.4 emisno-technologický charakter 	6

7.5 RIADENIE TECHNOLÓGIE A PREVÁDZKOVÉ MERADLÁ	6

7.6 ZHODNOTENIE SÚLADU PREVÁDZKY S DOKUMENTÁCIOU A  S URČENÝMI POŽIADAVKAMI	6

Prílohy:

príloha č. 1	Protokoly z analýzy vzoriek (od subdodávateľov)

príloha č. 2	Súhrnné protokoly zo stanovenia ZL

príloha č. 3	Prevádzkový denník kotla K1, dávkovanie odpadu a reagentov

príloha č. 4	Zápis z prejednania podmienok emisného merania

príloha č. 5	Schéma meracieho miesta, výpočet počtu a vzdialeností MM, schémy odberových aparatúr

príloha č. 6	Porovnávacia tabuľka pracovných charakteristík meradiel

príloha č. 7	Grafický priebeh teploty a O2 počas merania

POUŽITÉ SKRATKY

AMS			- automatizovaný monitorovací systém

EH			- emisná(é) hodnota (y) podľa významu

EL			- emisný limit

EMS			- emisný merací systém

EV			- emisná veličina podľa významu

HF			- fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF

HT			- hmotnostný tok znečisťujúcej látky

IPP			- interný pracovný postup spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o.

IM			- interná metodika spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o.

ISO, EN		- medzinárodná, európska norma

I-TEF			- medzinárodný faktor ekvivalentnej toxicity

I-TEQ		- medzinárodný toxický ekvivalent (získaný vynásobením stanovených koncentrácií s príslušnými I-TEF)

MŽP SR		- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OP			- odpadový plyn

PCDD/PCDF		- polychlórované dibenzodioxíny / polychlórované dibenzofurány

PK			- príručka kvality

SMEP			- skúšobná metóda a postup spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o.

STN			- slovenská technická norma

TPP			- technicko-prevádzkové parametre zariadenia

ŤK			- ťažké kovy (v plynnej a tuhej fáze)

U			- neistota merania

ZL (PZL, TZL)		- znečisťujúca (e) látka (y) (plynné znečisťujúce látky, tuhé znečisťujúce látky)

ZZOv			- zdroj znečisťovania ovzdušia

2.	ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI KONANIA

2.1	Prevádzkovateľ Zdroja

Názov:	KOSIT a. s.

Sídlo:	Rastislavova 98, 043 46 Košice

Zastúpenie:	Alvise Gerotto, generálny riaditeľ

IČO:	36 205 214

Meranie hodnôt emisných veličín ZL bolo vykonané na základe zmluvy o kontrolnej činnosti č. 151/10/Z zo dňa 20.4.2010.

3.	OBJEKT a uplatnenie výsledkov OPRÁVNENÉHO MERANIA

3.1	NÁZOV A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE objektu ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

| Názov zdroja : | Spaľovňa odpadov - Termovalorizátor |
| --- | --- |
| Umiestnenie zdroja: | Areál spoločnosti KOSIT a.s., parcelné č. 2630 v k. ú. Košice - Barca |
| Meraná časť zdroja: | Kotol K1 |

3.2	KATEGorizácia ZDROJA

| Predpis | (§,čl., príloha č.) | Kategória |
| --- | --- | --- |
| vyhláška MŽP SR č. 338/2009 Z.z. | Príloha č. 2 | 5. Nakladanie s odpadmi |
|  |  | 5.1.1 Spaľovne odpadov komunálnych s projektovanou kapacitou viac ako 3 tony za hodinu – veľký ZZOv |

4.	ÚČEL Konania

Periodické diskontinuálne oprávnené meranie hodnôt EV za účelom zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov podľa § 8 ods. 5 písm. a) vyhlášky č. 408/2003 Z. z., v zmysle rozhodnutia SIŽP IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007.

Periodické meranie reprezentatívneho hmotnostného toku podľa § 2 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z..

5.	ÚČASTNÍCI oprávneného MERANIA

5.1	ZAMESTNANCI OPRÁVNENEJ OSOBY

Na diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií vybraných ZL sa zúčastnili nasledujúci pracovníci spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice:

- Ing. Miroslav Boroš	- zodpovedná osoba, riadenie merania a vedenie záznamov, vykonávajúci odber HF,

- Ing. Jozef Hoľák	- člen meracej skupiny vykonávajúci odber vzorky PCDD/PCDF pod dohľadom zodpovednej osoby,

- Tomáš Pavlo	- člen meracej skupiny vykonávajúci odber ťažkých kovov v tuhej a plynnej fáze.

5.2	SUBDODÁVATELIA OPRÁVNENÉHO MERANIA

Analýzy hmotnostného podielu HF a ťažkých kovov (v tuhej a plynnej fáze) v odobratých vzorkách vykonalo subdodávateľské laboratórium č. 1 - EKOLAB s.r.o., Košice. Protokoly č. 1594/2010 až č. 1597/2010 vyhotovila Ing. Eva Jusková.

Analýzy hmotnostného podielu PCDD/PCDF v odobratých vzorkách vykonalo subdodávateľské laboratórium č. 2 - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Odbor hygienických laboratoří Frýdek-Místek. Protokoly č. 13325/2010, 13326/2010 a 13330/2009 vyhotovil Ing. Tomáš Tomšej.

Protokoly z analytických stanovení vydaných subdodávateľskými laboratóriami sú uvedené v prílohe č. 1 tejto správy z merania.

5.3	ZÁSTUPCOVIA PREVÁDZKOVATEĽA

Na diskontinuálnom oprávnenom meraní sa zúčastnil zástupca prevádzkovateľa Ladislav Barger.

5.4	ĎALŠÍ ÚČASTNÍCI OPRÁVNENÉHO MERANIA a prítomné osoby

Pri diskontinuálnom oprávnenom meraní neboli prítomní ďalší účastníci.

6.	VÝSLEDKY OPRÁVNENÉHO MERANIA A UPOZORNENIA

6.1	PREHĽAD VÝSLEDKOV oprávneného MERANIA

tab. č. 1 - Súhrnný prehľad výsledkov oprávneného merania

| Prevádzkovateľ: | KOSIT, a.s. |
| --- | --- |
| Zdroj: | Spaľovňa odpadov – Termovalorizátor |
| Zariadenie: | Kotol K1 |
| Dátum merania: | 28. apríl 2010 |
| Znečisťujúca látka: | PCDD/PCDF 3) | Znečisťujúca látka: | HF 4) |
| Časová perióda | [ng-TEQ.m-3] 1) | [g-TEQ.h-1] | Časová perióda | [mg.m-3] 1) | [g.h-1] |
| 9:36 – 15:48 | 0,005 | 0,21 | 10:45 – 11:45 | 0,58 | 27,16 |
|  |  |  | 11:51 – 12:51 | 0,37 | 17,69 |
|  |  |  | 12:57 – 13:57 | 0,70 | 32,89 |
| Umax [%] 2) | 38 | 42 | Umax [%] 2) | 15 | 15 |
| Znečisťujúca látka: | Hg 4) | Cd+Tl 4) | As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V 4) |
| Časová perióda | [mg.m-3] 1) | [g.h-1] | [mg.m-3] 1) | [g.h-1] | [mg.m-3] 1) | [g.h-1] |
| 11:45 – 14:51 | 0,009 | 0,44 | 0,016 | 0,73 | 0,085 | 4,02 |
| Umax [%] 2) | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 |

- Hodnota hmotnostnej koncentrácie je vyjadrená pri štandardných stavových podmienkach (101325 Pa; 0°C) v suchom plyne a prepočítaná na referenčný obsah kyslíka 11 % obj.

- Uvádzaná rozšírená neistota vychádza zo štandardnej neistoty, ktorá je vynásobená koeficientom pokrytia k = 2, ktorý v prípade normálneho rozdelenia poskytuje úroveň spoľahlivosti približne 95 %. Hodnota neistoty je vyjadrená v percentách z najvyššej stanovenej hodnoty.

- Hmotnosť ZL vo vzorke stanovená subdodávateľom Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Odbor hygienických laboratoří Frýdek-Místek.

- Hmotnosť ZL vo vzorkách stanovená subdodávateľom EKOLAB s.r.o., Košice.

Exaktnejšie vyjadrenie hodnôt EV meraných ZL a hodnôt súvisiacich stavových, referenčných veličín (teplota, vlhkosť OP a O2) a súhrnný protokol hmotnostných tokov jednotlivých ŤK je uvedené v prílohe č. 2 tejto správy z merania.

tab. č. 2 - Tabuľka priemerných hmotnostných tokov

| ZL | HT | Umax [%] 1) |
| --- | --- | --- |
| PCDD/PCDF | 0,21g.h-1 | 42 |
| HF | 25,91 g.h-1 | 15 |
| Hg | 0,44 g.h-1 | 17 |
| Cd+Tl | 0,73 g.h-1 | 17 |
| As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V | 4,02 g.h-1 | 17 |

- Uvádzaná rozšírená neistota vychádza zo štandardnej neistoty, ktorá je vynásobená koeficientom pokrytia k = 2, ktorý v prípade normálneho rozdelenia poskytuje úroveň spoľahlivosti približne 95 %.

Exaktnejšie vyjadrenie hodnôt EV meraných ZL a hodnôt súvisiacich stavových a referenčných veličín (teplota a obsah O2 v odpadovom plyne) je uvedené v prílohe č. 2 tejto správy z merania.

6.2	UPOZORNENIE NA  SÚLAD ALEBO NESÚLAD S POŽIADAVKAMI

| Prevádzkovateľ: | KOSIT, a.s. |
| --- | --- |
| Zdroj: | Spaľovňa odpadov - Termovalorizátor |
| Zariadenie: | Kotol K1 |
| Režim prevádzky: | Obvyklá prevádzka na úrovni 0,85 násobku menovitej kapacity, parný výkon 25,5 t.h–1 |
| Dátum merania: | 28. apríl 2010 |
| Znečisťujúca látka | Požiadavky dodržania EL 1) | EL 1) | Porovnávaná hodnota 1) | Slovné upozornenie |
| PCDD/PCDF | Každá priemerná EH ≤ EL | 0,1 | 0,01 | SÚLAD |
| HF |  | 1 | 0,7 | SÚLAD |
| Ťažké kovy (Hg) |  | 0,05 | 0,009 | SÚLAD |
| Ťažké kovy (Cd+Tl) |  | 0,05 | 0,016 | SÚLAD |
| Ťažké kovy (As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V) |  | 0,5 | 0,09 | SÚLAD |

- Požiadavka dodržania EL, hodnota EL, vyjadrenie EL a porovnávaných hodnôt: podľa Rozhodnutia SIŽP IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007.

6.3	POUČENIE O UPOZORNENÍ NA SÚLAD ALEBO NESÚLAD S POŽIADAVKAMI

Správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

7.	PARAMETRE OBJEKTU OPRÁVNENÉHO MERANIA

7.1	CHARAKTERISTIKA A PRINCÍP TECHNOLÓGIE

Princíp technológie, technické a výkonové parametre zariadení sú uvedené v správe z oprávneného merania ev. č. 02/105/2007 z 25. 05. 2007 vydanej spoločnosťou EKO-TERM SERVIS s.r.o..

## 7.2	Palivá a suroviny

Počas oprávneného merania bol spaľovaný komunálny odpad z domácností, podobný odpad zo stravovacích zariadení, priemyslu a inštitúcií a odpad označený v zmysle Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z.) kategóriou Ostatný odpad s doporučeným spôsobom zneškodňovania spaľovaním.

## 7.3	Odpadové plyny a zariadenie na znižovanie emisií

Odpadové plyny sú vedené dymovodom do jednotlivých stupňov odlučovania TZL a PZL. Jednotlivé stupne odlučovania sú uvedené v tab. č. 3.

tab. č. 3 – Odlučovací systém

| Výrobca: | Area Impianti s.p.a., Taliansko |
| --- | --- |
| 1. stupeň odlučovania | štvorstupňový multicyklón – odlúčenie väčších tuhých častíc |
| 2. stupeň odlučovania | Quencher – vodný chladič na 140 °C + nástrek vápna na neutralizáciu kyslých plynov |
| 3. stupeň odlučovania | Reaktor – nástrek recyklovaného vápna a reagentu, neutralizácia kyselín, sorpcia ťažkých kovov |
| 4. stupeň odlučovania | rukávový látkový filter – zachytávanie jemných tuhých častíc |
| Primárny denox systém | nástrek močoviny do spaľovacej komory kotla |

## 7.4	emisno-technologický charakter

Na základe výrobno-prevádzkového režimu má kotol charakter viacrežimovej technológie a podľa časového trvania a charakteru zmien emisií je technológie kontinuálna, emisne premenlivá.

## 7.5	RIADENIE TECHNOLÓGIE A PREVÁDZKOVÉ MERADLÁ

Proces spaľovania odpadu je riadený technologickým počítačom so záznamom technologicko – prevádzkových parametrov. Emisné veličiny sú kontinuálne monitorované inštalovaným AMS (CO, NOx, SO2, NO2, TOC, O2, HCl, TZL a obsah vody v spalinách, teplota v spaľovacej komore, teplota spalín, objemový prietok odpadového plynu, tlak v potrubí). Výsledky merania sú archivované a vyhodnocované v emisnom počítači.

## 7.6	ZHODNOTENIE SÚLADU PREVÁDZKY S DOKUMENTÁCIOU A  S URČENÝMI POŽIADAVKAMI

Počas doby trvania diskontinuálneho oprávneného merania boli sledované výkonové a technicko-prevádzkové parametre zariadení. Porovnanie skutočných a normatívnych hodnôt TPP počas merania je uvedené v tab. č. 4. Podrobne sú prevádzkové parametre uvedené v prevádzkovom denníku kotla (príloha č. 3 tejto správy z merania).

tab. č. 4 – Sledované technicko-prevádzkové a výkonové parametre

| Parameter | Teplota v spaľovacej komore (°C) | Množstvo vyrobenej pary (t/h) | Teplota pary (°C) | Tlak pary na výstupe z kotla (Mpa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokumentácia | 900 | 30 | 270 | 1,98 |
| čas | Dátum merania 28.4.2010 |
| 9:30 | 907 | 25,6 | 249 | 1,83 |
| 10:00 | 902 | 24,2 | 244 | 1,84 |
| 10:30 | 910 | 25,4 | 253 | 1,84 |
| 11:00 | 907 | 25,4 | 243 | 1,85 |
| 11:30 | 905 | 24,2 | 252 | 1,84 |
| 12:00 | 911 | 23,7 | 254 | 1,83 |
| 12:30 | 895 | 26,2 | 258 | 1,87 |
| 13:00 | 894 | 25,5 | 254 | 1,86 |
| 13:30 | 902 | 27,3 | 253 | 1,87 |
| 14:00 | 887 | 25,6 | 244 | 1,84 |
| 14:30 | 873 | 26,4 | 248 | 1,84 |
| 15:00 | 892 | 25,4 | 252 | 1,85 |
| 15:30 | 885 | 27,4 | 249 | 1,88 |
| 16:00 | 896 | 24,1 | 248 | 1,87 |
| Priemer | 898 | 25,5 = 0,85 Qmen | 250 | 1,85 |

Meranie emisií bolo vykonané pri ustálenej prevádzke spaľovne a pri obvyklej spaľovacej kapacite, ktorá zodpovedala 0,85 násobku menovitého parného výkonu kotla. Počas merania bolo zabezpečené rovnomerné dávkovanie odpadu (dávkovanie odpadov a reagentov počas merania dňa 28.4.2010 je uvedené v prílohe č. 3 tejto správy z merania) a zabezpečené stabilné spaľovacie podmienky v spaľovacej komore. Uvedené prevádzkové parametre spaľovne dávali predpoklad na vznik najvyšších hodnôt emisných veličín meraných ZL.

Na základe vyššie uvedeného a na základe údajov uvedených v prílohe č. 3 môžeme konštatovať, že oprávnené meranie emisií ZL produkovaných predmetným zdrojom znečisťovania prebiehalo počas prevádzky v súlade s platnou dokumentáciou, s dodržaním ustanovenia prílohy č. 2 časti B bodu 1 vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z. (realizácia merania pri emisne najnepriaznivejšom režime).

Vyhlásenie prevádzkovateľa, že počas diskontinuálneho merania zodpovedala prevádzka objektu merania podmienkam oprávneného merania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a dokumentácie, svojim podpisom potvrdil Ladislav Barger. Vyhlásenie je súčasťou archívnej zložky správy z merania.

# Text boxes

MŽP SR

02/2592/2007-3.1