Informácia o dodržaní emisných limitov,

# množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona  č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

## Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

### Kotol K1

| Mesiac: Jún 2015 |
| --- |
| Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Priemerná mesačná hodnota [mg.m-3] | Množstvo ZL [t.mesiac-1] |
|  | PPH | PDH |  |  |
| CO | 100 | 50 | 2,79 | 0,063 |
| HCl | 60 | 10 | 2,23 | 0,043 |
| NOx | 400 | 200 | 142,20 | 2,650 |
| SO2 | 200 | 50 | 6,87 | 0,129 |
| TOC | 20 | 10 | - | - |
| TZL | 30 | 10 | 0,16 | 0,001 |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka              PPH – priemerná polhodinová hodnota          PDH – priemerná denná hodnota       TZL – tuhé znečisťujúce látky       SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka                       CO – oxid uhoľnatý                                        HCl – plynné zlúčeniny chlóru           TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

F 1301/13/2007

### Kotol K2 – odstávka z dôvodu požiaru turbogenerátora

| Mesiac: Jún 2015 |
| --- |
| Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka | Emisný limit [mg.m-3] | Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm-3] | Množstvo ZL [t.mesiac-1] |
|  | PPH | PDH |  |  |
| HCl | 60 | 10 | 0 | 0 |
| CO | 100 | 50 | 0 | 0 |
| NOx | 400 | 200 | 0 | 0 |
| SO2 | 200 | 50 | 0 | 0 |
| HF | 4 | 1 | 0 | 0 |
| TOC | 20 | 10 | 0 | 0 |
| TZL | 30 | 10 | 0 | 0 |

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka              PPH – priemerná polhodinová hodnota          PDH – priemerná denná hodnota       TZL – tuhé znečisťujúce látky       SO2 – oxid siričitý

NOx – oxid dusíka                       CO – oxid uhoľnatý                                        HCl – plynné zlúčeniny chlóru           TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

F 1301/13/2007